## Slide 1: S60 & M60 混凝土強度預測模型 專案進度報告
報告日期: 2026-02-26
專案成員: Steve Yu & 開發團隊

## Slide 2: 🎯 1. 專案目標與目前階段
建立 S60 與 M60 混凝土管的 28 天抗壓強度預測模型
目前進度: 特徵工程與模型迭代優化 (v5版本資料集)
核心目的:
  釐清特徵對於強度的具體影響
  找出提升 M60 模型準確率的關鍵動力

## Slide 3: 🚀 2. 近期完成工作成果
資料集精煉與清洗:
  修正強度計算式 (改為 X1~X3 平均強度，提升穩定性)
  加入「坍度 (Slump)」作為新的品質指標
衍生特徵工程深度開發:
  新增基於物理意義的特徵 (水灰比, 水膠比, 砂石比, 總膠結料用量)
  說明: 這些特徵幫助模型理解「配比流變與物理特性」
特徵實驗與模型評估:
  執行包含完整特徵 (配料、藥劑、環境) 的訓練
  驗證輕量化模型 (移除藥劑)，確立核心特徵為骨材、粉料與溫濕度

## Slide 4: 📈 3. 最新模型效能與評估
【S60 效能總結】
  樣本數: 46筆
  最佳模型: Lasso
  R² 決定係數: 0.457 / MAE: ~26 kgf/cm²
  狀態: 穩定良好，模型具備不錯的預測與解釋力
【M60 效能總結】
  樣本數: 52筆
  最佳模型: Lasso
  R² 決定係數: 0.195 / MAE: ~25 kgf/cm²
  狀態: 持續突破中，從最初負相關進步到具備基礎預測力

## Slide 5: 🔬 4. 關鍵因子分析解析
【S60 關鍵影響因子】（配方與環境主導）
  負向影響: 混凝土溫度、水、3分石及環境溫度
  正向影響: 爐石粉 (+23.33) 及 砂 (+19.34)
  結論: 爐石的添加對後期強度貢獻顯著，符合溫度及水量負影響常理
【M60 關鍵影響因子】（特殊參料主導）
  絕對正向影響: 矽灰 (+30.73) 是提升 M60 強度的最強動力
  挑戰: M60 (6分石+矽灰) 配方複雜
  未來對策: 單靠靜態配方不足以預測，需導入實際生產時的「拌合機最終電流」

## Slide 6: 📌 5. 下一步計畫 (Next Steps)
1. 整合預裝系統:
  封裝最佳模型 (v2版) 更新至監控儀表板 (Dashboard) 進行實地模擬
2. M60 強化策略:
  結合新衍生特徵 (水膠比) 與「拌合機即時電流參數」
  目標: 進一步拉升 M60 的 R² (期望突破 0.3)
3. 線上測試準備:
  將負面影響因子 (如: 混凝土高溫) 反饋給生產單位
  透過儀表板設立生產警示閥值